Introduction

# Définition

La topographie est l'art de la mesure puis de la représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur le terrain, qu'ils soient naturels (notamment le relief) ou artificiels (comme les bâtiments, les routes, etc.). Son objectif est de déterminer la position et l'altitude de n'importe quel point situé dans une zone donnée, qu'elle soit de la taille d'un continent, d'un pays, d'un champ ou d'un corps de rue.

# Représentation de la surface (terrestre) topographique

Cartographie : représente une partie plus ou moins grande du globe.

Système de projection :

- cylindrique : Mercator ou UTM (universal transverse Mercator

- conique : procédé Lambert

# La carte topographique

Couleurs :

- vert = végétation

- bleu = hydrographie

- marron = relief

- noir = agglo, voie de communication terrestre

Echelle :distance de la carte / distance réelle ( connaître le rapport)

Orientation de la carte = définition du nord

- géographique : étoile polaire

- magnétique : boussole

- du quadrillage Y

Représentation du relief :

- hachures = dénivelé, pente du terrain, écartement entre 2 hachures = ¼ longueur

- courbes de niveaux = intersection d'un plan horizontal avec surface topo

Signes conventionnels :